Светильник медицинский Masterlight Classik LED

с подставкой на колесах

производства «KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG,», Германия

| Применение в кабинетах гинеколога, уролога, хирурга, ЛОР врача, офтальмолога, врача общей практики. Также как дополнительный источник света при малоинвазивных операциях. | Соответствие |
| --- | --- |
| Производитель | «KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG,» |
| Страна происхождения товара | Германия |
| Декларация о соответствии Госстандарта России | наличие |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | наличие |
| Простая и быстрая сборка | соответствие |
| Сетевой кабель | 3м |
| Заменяемая штепсельная вилка | соответствие |
| Сетевое напряжение | 220/50 В/Гц |
| Мобильное основание (передвижной) | на 5-ти колесах |
| с 2-мя тормозными колёсами, 1-им антистатическим колесом и с 2-мя стандартными колёсами | соответствие |
| Крестовина основания | высококачественная нержавеющая сталь |
| Диаметр основания | 70 см |
| Максимальная высота | 211 см |
| Труба штатива | высококачественная нержавеющая сталь |
| Длина штатива | 97,5 см |
| Гибкая верхняя часть длиной | 82см |
| Комфортная установка в любой выбранной позиции | соответствие |
| Точное освещение рабочего поля (точная фокусировка лампы) | соответствие |
| Освещенность равная условиям дневного света | соответствие |
| Источник света | LED лампа 12В |
| Потребляемая мощность | 7Вт |
| Срок службы лампы | не менее 40 000 ч |
| Угол отражения | 24° |
| Цветовая температура | не менее 4000 Кельвин |
| Диаметр светового поля при расстоянии 0,5м | 100 мм |
| Диаметр рабочего поля при расстоянии 0,5м | 125 мм |
| Интенсивность света на расстоянии 0,4м | прибл. 31 000 Люкс |
| Максимальное рабочее расстояние | 50 см |
| Вес (нетто) | прибл. 4,7кг |
| Гарантийные обязательства | 18 месяцев |
| Возможность использования с настенным креплением | соответствие |
| Возможность использования с настольным креплением | соответствие |

Уважаемые коллеги! Техническое задание предоставлено исключительно в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ целях.

По вопросам поставки оборудования KaWe просим обращаться на официальный сайт https://kawe-online.ru/